## Slide 1: Sommaire
Carte d’identité de OSPF RIP ou OSPF ?
la métrique OSPF modifier le coût OSPF Configurer le coût OSPF
Modifier la bande passante
OSPF
DV et LS
LS : Les annonces Router-ID ?
OSPF et les Ressources
OSPF-Optimisation des ressources -
Notion d’aires
OSPF - Les trois étapes Activer OSPF sur une interface
Recherche des voisins avec le message
HELLO
Relation de voisinage échange des LSA
Le statut "FULL"
Topologie OSPF "Base de données
Topologique"
Algorithme de Dijstra
OSPF - Notion de DR et BDR et priorité
sur L’Interface
les deux adresses multicast
2

## Slide 2: Routage Inter-domaine vs Routage Intra-domaine
Routage IntraDomaine (IGP)
  Objectif
    Choisir le meilleur chemin vers chaque destination, en respectant une métrique donnée (par exemple le retard, la bande passante) à l’intérieur des systèmes autonomes (AS)
  Problèmes à prendre en compte
    L'IGP devrait réagir rapidement aux
changements de topologie
Routage Inter-domaine(EGP)
  Objectif :
    Choisir un meilleur chemin vers chaque destination et qui est compatible avec les politiques de routage des AS de transit sans connaître la topologie du passage ces ASes
  Problèmes à prendre en compte :
    Chaque AS peut définir ses propres politiques de routage ( permettre à chaque SA de choisir sa propre politique de routage), (Share Cost Peering, Customer-Provider, …etc.)
    L'EGP devrait être scalable (exemple : 15 000 AS, 120 000 chemins)

## Slide 3: Routage Inter-domaine vs Routage Intra-domaine
IGPs: RIP, IGRP, OSPF, EIGRP
EGPs: BGP
Système Autonome 65000 Système Autonome 65500
Un système autonome ou AS (Autonomous System) est un ensemble de réseaux sous le contrôle d’une seule autorité administrative.
Les IGPs (Interior Gateway Protocols) opèrent dans un système autonome
Les EGPs (Exterior Gateway Protocols) opèrent entre systèmes autonomes

## Slide 4: Carte d’identité de OSPF
Standard ou Propriétaire ? standard
IGP / EGP ? IGP
DV ou LS ?
LS : Link-State
Distance administrative : AD ? 110
Métrique ?
Σ coûts
Lettre qui identifie ce protocole dans sh ip route ?
O

## Slide 5: RIP ou OSPF ?
Si un routeur reçoit 2 annonces pour exactement le même sous-réseau et le même masque :
l’une de RIP, métrique 5
l’autre de OSPF, métrique 10
Laquelle sera préférée ?
OSPF
car on compare les Distances Administratives :
la plus petite AD est préférée 110 < 120
OSPF est préférable à RIP

## Slide 6: La métrique d’OSPF 1/2
Chaque interface a un coût :
BW = bande passante
Exprimée en bits/s
Exemples :
FastEthernet
Ethernet

Serial
100 Mb/s
10 Mb/s
1 Mb/s
1,544 Mb/s
coût = 1
coût = 10
coût = 100
coût ≈ 65
BW
108

## Slide 7: La métrique d’OSPF 2/2
La métrique est la somme des coûts.
R3
R1
10.0.1.0 /24
R2
10.0.2.0 /24
10.0.3.0 /24
10.0.4.0 /24
10 Mb/s
coût 10
100 Mb/s
coût 1
100 Mb/s
coût 1
1 Mb/s
coût 100
 | Réseau | [AD / m] | somme des coûts
C | 10.0.1.0 /24 |  | 
C | 10.0.2.0 /24 |  | 
0 | 10.0.3.0 /24 | [110 / 2] | 1+1
0 | 10.0.4.0 /24 | [110 / 102] | 1+1+100
 | Réseau | [AD / m] | somme des coûts
O | 10.0.1.0 /24 | [110 / 11] | 1+10
C | 10.0.2.0 /24 |  | 
C | 10.0.3.0 /24 |  | 
O | 10.0.4.0 /24 | [110 / 101] | 1+100

## Slide 8: Exercice 1
La métrique est la somme des coûts.
R3
R1
10.0.1.0 /24
R2
10.0.2.0 /24
10.0.3.0 /24
10.0.4.0 /24
100 Mb/s
100 Mb/s
100 Mb/s
100 Mb/s
 | Réseau | [AD / m]
C | 10.0.1.0 /24 | 
C | 10.0.2.0 /24 | 
0 | 10.0.3.0 /24 | [110 / ?]
0 | 10.0.4.0 /24 | [110 / ?]
 | Réseau | [AD / m]
O | 10.0.1.0 /24 | [110 / ?]
C | 10.0.2.0 /24 | 
C | 10.0.3.0 /24 | 
O | 10.0.4.0 /24 | [110 / ?]

## Slide 9: Solution 1
La métrique est la somme des coûts.
R3
R1
10.0.1.0 /24
R2
10.0.2.0 /24
10.0.3.0 /24
10.0.4.0 /24
100 Mb/s
coût 1
100 Mb/s
coût 1
100 Mb/s
coût 1
100 Mb/s
coût 1
 | Réseau | [AD / m] | somme des coûts
C | 10.0.1.0 /24 |  | 
C | 10.0.2.0 /24 |  | 
0 | 10.0.3.0 /24 | [110 / 2] | 1+1
0 | 10.0.4.0 /24 | [110 / 3] | 1+1+1
 | Réseau | [AD / m] | somme des coûts
O | 10.0.1.0 /24 | [110 / 2] | 1+1
C | 10.0.2.0 /24 |  | 
C | 10.0.3.0 /24 |  | 
O | 10.0.4.0 /24 | [110 / 2] | 1+1

## Slide 10: Formule inadaptée
Le coût doit être un entier.
Ceci pose problème pour toutes les bandes passantes supérieures à 100 Mb/s
Exemples :
100 Mb/s | coût = 1 | 
1 Gb/s | coût = 0,1 | ramené à 1
10 Gb/s | coût = 0,01 | ramené à 1
Conséquence :
Par défaut, OSPF ne sait pas faire de distinction entre 100 Mb/s et 1 Gb/s

## Slide 11: Adapter la formule 1/2
On peut configurer OSPF pour qu’il adapte la formule de calcul du coût.
Exemples :
 | Formule de calcul du coût : | Le coût de 1 est attribué à : | soit : | « Reference bandwidth » =
Valeur par défaut : | 108 BW | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 100
 | 109 BW | 1 Gb/s | 1000 Mb/s | 1000
 | 1010 BW | 10 Gb/s | 10,000 Mb/s | 10,000

## Slide 12: Adapter la formule 2/2
configure terminal router ospf 1
auto-cost reference-bandwidth 100
valeur par défaut
auto-cost reference-bandwidth 1000
pour tenir compte de bandes passantes jusqu’à 1000 Mb/s, soit 1 Gb/s
Saisir cette commande sur tous les routeurs !

## Slide 13: Exercice 2
auto-cost reference-bandwidth 100
R3
R1
10.0.1.0 /24
R2
10.0.2.0 /24
10.0.3.0 /24
10.0.4.0 /24
100 Mb/s
1000 Mb/s
1000 Mb/s
100 Mb/s
 | Réseau | [AD / m]
C | 10.0.1.0 /24 | 
C | 10.0.2.0 /24 | 
0 | 10.0.3.0 /24 | [110 / ?]
0 | 10.0.4.0 /24 | [110 / ?]
 | Réseau | [AD / m]
O | 10.0.1.0 /24 | [110 / ?]
C | 10.0.2.0 /24 | 
C | 10.0.3.0 /24 | 
O | 10.0.4.0 /24 | [110 / ?]

## Slide 14: Solution 2
auto-cost reference-bandwidth 100
R3
R1
10.0.1.0 /24
R2
10.0.2.0 /24
10.0.3.0 /24
10.0.4.0 /24
100 Mb/s
coût 1
1000 Mb/s
coût 1
1000 Mb/s
coût 1
100 Mb/s
coût 1
 | Réseau | [AD / m] | somme des coûts
C | 10.0.1.0 /24 |  | 
C | 10.0.2.0 /24 |  | 
0 | 10.0.3.0 /24 | [110 / 2] | 1+1
0 | 10.0.4.0 /24 | [110 / 3] | 1+1+1
 | Réseau | [AD / m] | somme des coûts
O | 10.0.1.0 /24 | [110 / 2] | 1+1
C | 10.0.2.0 /24 |  | 
C | 10.0.3.0 /24 |  | 
O | 10.0.4.0 /24 | [110 / 2] | 1+1

## Slide 15: Exercice 3
auto-cost reference-bandwidth 1000
R3
R1
10.0.1.0 /24
R2
10.0.2.0 /24
10.0.3.0 /24
10.0.4.0 /24
100 Mb/s
1000 Mb/s
1000 Mb/s
100 Mb/s
 | Réseau | [AD / m]
C | 10.0.1.0 /24 | 
C | 10.0.2.0 /24 | 
0 | 10.0.3.0 /24 | [110 / ?]
0 | 10.0.4.0 /24 | [110 / ?]
 | Réseau | [AD / m]
O | 10.0.1.0 /24 | [110 / ?]
C | 10.0.2.0 /24 | 
C | 10.0.3.0 /24 | 
O | 10.0.4.0 /24 | [110 / ?]

## Slide 16: Solution 3
auto-cost reference-bandwidth 1000
R3
R1
10.0.1.0 /24
R2
10.0.2.0 /24
10.0.3.0 /24
10.0.4.0 /24
100 Mb/s
coût 10
1000 Mb/s
coût 1
1000 Mb/s
coût 1
100 Mb/s
coût 10
 | Réseau | [AD / m] | somme des coûts
C | 10.0.1.0 /24 |  | 
C | 10.0.2.0 /24 |  | 
0 | 10.0.3.0 /24 | [110 / 2] | 1+1
0 | 10.0.4.0 /24 | [110 / 12] | 1+1+10
 | Réseau | [AD / m] | somme des coûts
O | 10.0.1.0 /24 | [110 / 11] | 1+10
C | 10.0.2.0 /24 |  | 
C | 10.0.3.0 /24 |  | 
O | 10.0.4.0 /24 | [110 / 11] | 1+10

## Slide 17: Modifier le coût OSPF
Le coût associé à une interface peut être modifié de 2 manières :
soit en configurant directement ce coût
soit en modifiant la bande passante de l’interface

## Slide 18: Configurer le coût
configure terminal interface fa0/0
ip ospf cost 100
Le routeur ne tiendra plus compte de la bande passante de l’interface pour calculer le coût de l’interface

## Slide 19: Modifier la bande passante
configure terminal interface fa0/0 bandwidth 1000
en kbit/s
Attention : d’autres protocoles seront impactés par cette modification.
Exemple : STP, EIGRP

## Slide 20: OSPF
Un protocole à ETATS de LIENS : LS
« Link State »

## Slide 21: DV et LS
Les protocoles à Vecteur de distance envoient à leurs voisins une partie de leur table de routage.
cette information sera-t-elle transférée par le voisin à un tiers ?
Les protocoles à Etat de Lien envoient à leurs voisins des données sur les réseaux auxquels ils sont connectés.
cette information sera-t-elle transférée par le voisin à un tiers ?

## Slide 22: DV : Le transfert d’une annonce
R1 me dit que je peux atteindre le sous- réseau 10.0.0.0 /24 en 5 hops, AD 120.
Ai-je une meilleure route vers 10.0.0.0
/24 ?
R3
R1
R2
10.0.0.0 /24
en 5 hops

## Slide 23: DV : Le transfert d’une annonce
OUI : j’ai une meilleure route vers 10.0.0.0 /24 !
Je ne tiens pas compte de l’annonce reçue,
i.e. je ne modifie pas ma table de routage.
Je ne transfère pas cette annonce à R3
R3
R1
R2
10.0.0.0 /24
en 5 hops

## Slide 24: DV : Le transfert d’une annonce
NON : je n’ai pas de meilleure route
vers 10.0.0.0 /24 !
Je tiens compte de l’annonce reçue,
i.e. j’injecte cette route dans ma table de routage.
Je transfère à R3 une annonce modifiée :
j’ai mis à jour la métrique.
R3
R1
R2
10.0.0.0 /24
en 5 hops
10.0.0.0 /24
en 6 hops

## Slide 25: LS : Le transfert d’une annonce
1. R1 m’envoie une annonce avec les informations suivantes :
« le routeur R9 est connecté au sous-réseau
10.0.0.0 /24, coût du lien 5, AD 110. »
2. Je ne me pose pas la question de savoir si j’ai une meilleure route vers 10.0.0.0 /24 !
R3
R1
R2
R9 ~ 10.0.0.0 /24
métrique 5

## Slide 26: LS : Le transfert d’une annonce
J’envoie systématiquement cette information à mes voisins, sans la modifier :
« le routeur R9 est connecté au sous-réseau
10.0.0.0 /24, coût du lien 5, AD 110. »
R3
R1
R2
R9 ~ 10.0.0.0 /24
métrique 5
R9 ~ 10.0.0.0 /24
métrique 5

## Slide 27: LS : les annonces
Ces annonces s’appellent des LSA :
Link State Advertisement
Elles contiennent :
l’identité du routeur qui a généré l’annonce
le ROUTER-ID
le sous-réseau annoncé
le masque de sous-réseau
la distance administrative
le coût du lien
etc….

## Slide 28: Router-ID
C’est une adresse IP.
Le Router-ID peut être configuré manuellement :
conf t
router ospf 1
router-ID 1.1.1.1
Sinon, il sera calculé automatiquement :
Existe-t-il une interface LOOPBACK ?
Si OUI, alors
le Router-ID = la plus grande adresse IP des interfaces Loopback.
Si NON, alors
le Router-ID = la plus grande adresse IP des interfaces UP

## Slide 29: Exercice 1
R2
12.0.0.0 /24
.3
.2
.2
23.0.0.0 /24
Quel est leur Router-ID ?
Router | Router-ID
R1 | ?
R2 | ?
R3 | ?
R3
.3
10.0.1.0 /24
.1
R1
.1
13.0.0.0 /24
.3

## Slide 30: Solution 1
R2
12.0.0.0 /24
.3
.2
.2
23.0.0.0 /24
Si toutes les interfaces sont UP :
Router | Router-ID
R1 | 13.0.0.1
R2 | 23.0.0.2
R3 | 23.0.0.3
R3
.3
10.0.1.0 /24
.1
R1
.1
13.0.0.0 /24
.3

## Slide 31: Exercice 2
R2
12.0.0.0 /24
.3
.2
23.0.0.0 /24
Quel est leur Router-ID ?
Router | Router-ID
R1 | ?
R2 | ?
R3 | ?
R3
.3
10.0.1.0 /24
R1
.1
13.0.0.0 /24
.3
loopback 100 : 1.1.1.119
loopback 2 : 2.2.2.2
loopback 0 : 1.1.1.2
loopback 500 : 1.1.1.1
.1 .2

## Slide 32: Solution 2
R2
12.0.0.0 /24
.3
.2
23.0.0.0 /24
Quelque soit l’état des interfaces physiques !
Router | Router-ID
R1 | 1.1.1.1
R2 | 2.2.2.2
R3 | 1.1.1.2
R3
.3
10.0.1.0 /24
R1
.1
13.0.0.0 /24
.3
loopback 100 : 1.1.1.1
loopback 2 : 2.2.2.2
loopback 0 : 1.1.1.2
loopback 500 : 1.1.1.1
.1 .2

## Slide 33: LSA
Pourquoi les LSA sont-ils systématiquement envoyés à tous les voisins ?
Pour que chaque routeur puisse construire la topologie globale du réseau.
OSPF-Trois étapes :
1. Chacun identifie ses voisins.
2. Chacun construit la cartographie du réseau.
3. Chacun applique ensuite un algorithme pour décider du chemin qu’il prendra pour atteindre les sous-réseaux annoncés.

## Slide 34: Ressources
Mémoriser la cartographie :
nécessite de la RAM
Appliquer un algorithme :
nécessite du CPU
Problèmes pour « grands » réseaux.
Solution :
découper la réseau en plusieurs AIRES

## Slide 35: OSPF
Optimiser les ressources

## Slide 36: Sans aires
A et B auront en mémoire la même cartographie, i.e. TOUT le réseau.
A et B devront appliquer l’algorithme à toute la cartographie, i.e. TOUS les sous-réseaux.
A
B

## Slide 37: Avec aires
A n’aura en mémoire que la cartographie de l’aire 1.
A ne devra appliquer l’algorithme qu’aux
sous-réseaux de l’aire 1.
A AREA 1 | AREA 2
AREA 0 | AREA 3 B

## Slide 38: Problème avec les aires
Donc A ne saura pas joindre les sous-réseaux des
autres aires !
A AREA 1 | AREA 2
AREA 0 | AREA 3 B

## Slide 39: Rôles
R1 : Internal Router.
R2, R3 : Area Border Router = ABR.
R4 : Autonomous Sytem Border
Router = ASBR.
Area 0 : Backbone = toutes les autres aires doivent lui être rattachées.
R1
AREA 1
AREA 2
AREA 3
AREA 0
R2
R3
R3
R4
OSPF
RIP

## Slide 40: Intérêts des Aires 1/3
R31 (internal) va générer au moins 4 LSA, une pour chacun de ses 4 sous-réseaux.
R1
AREA 1
AREA 2
AREA 3
AREA 0
R2
R31
R3

## Slide 41: Intérêts des Aires 2/3
R3 (ABR) va résumer les 4 sous-réseaux en un seul sous- réseau.
R1
AREA 1
AREA 2
AREA 3
AREA 0
R2
R31
R3

## Slide 42: Intérêts des Aires 3/3
R1 (internal) n’aura donc qu’une seule LSA pour ces 4 sous- réseaux.
moins de RAM nécessaire pour conserver en mémoire la cartographie du réseau
moins de CPU nécessaire pour exécuter l’algorithme
si bagotage d’un des 4 sous- réseaux, aucun impact sur la summary.
pas de perte de connectivité.
R1
AREA 1
AREA 2
AREA 3
AREA 0
R2
R3
R31

## Slide 43: OSPF
Les étapes

## Slide 44: TROIS étapes
ETAPE 1 | ETAPE 2 | ETAPE 3
Objectif : Découvrir tous mes voisins directs. | Objectif : Construire la cartographie du réseau. | Objectif : Décider du chemin le plus court pour atteindre chaque sous- réseau annoncé.

## Slide 45: OSPF
Configuration

## Slide 46: Lancer OSPF
configure terminal router ospf 1
signifie :
« lancer sur ce routeur un process OSPF et attribuer le numéro de process 1»
on peut lancer plusieurs process OSPF sur un même routeur le numéro de process a une portée LOCALE
il n’est PAS nécessaire que deux routeurs voisins utilisent le même numéro de process.

## Slide 47: Activer OSPF sur une interface
configure terminal router ospf 1
network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
masque inversé
signifie :
« activer OSPF sur toute interface dont l’adresse IP appartient
au réseau 10.0.0.0 /24
et positionner cette interface dans l’aire 0»

## Slide 48: Exercice 1
router ospf 1
network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
OSPF est-il activé sur ces interfaces ?
10.0.0.1 /24 | ?
10.0.1.1 /24 | ?
10.1.1.1 /24 | ?
10.0.0.1 /28 | ?
10.0.0.55 /24 | ?

## Slide 49: Solution 1
10.0.0.1 /24 | OUI, area 0
10.0.1.1 /24 | NON
10.1.1.1 /24 | NON
10.0.0.1 /28 | OUI, area 0
10.0.0.55 /24 | OUI, area 0
router ospf 1
network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
figé
OSPF est-il activé sur ces interfaces ?

## Slide 50: Exercice 2
Activer OSPF uniquement sur ces interfaces :
10.0.0.1 /24 | OUI, area 0
172.16.1.1 /16 | NON
172.17.1.1 /16 | NON
10.1.1.1/24 | OUI, area 0
192.168.12.12 /24 | OUI, area 0
Plusieurs configurations possibles !

## Slide 51: Solution 2
Activer OSPF uniquement sur ces interfaces :
10.0.0.1 /24 | OUI, area 0
172.16.1.1 /16 | NON
172.17.1.1 /16 | NON
10.1.1.1/24 | OUI, area 0
192.168.12.12 /24 | OUI, area 0
Configuration n°1 | router ospf 1 network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0 network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0
Configuration n°2 | router ospf 1 network 10.0.0.1 0.0.0.0 area 0 network 10.1.1.1 0.0.0.0 area 0 network 192.168.12.12 0.0.0.0 area 0

## Slide 52: Masques « extrêmes »
Activer sur TOUTES les interfaces en une seule commande :
network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
pour des raisons de simplification,
cette commande est arbitrairement écrite de la manière suivante :
network 0.0.0.0 0.0.0.0 area 0
Activer sur UNE SEULE interface :
network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0 activer sur 1.1.1.1
network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0 activer sur 2.2.2.2

## Slide 53: Vérifier les interfaces OSPF
Vérifier sur quelles interfaces OSPF est activé :
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 0.0.0.0 0.0.0.0 area 0
R1#show ip ospf interface brief
Interface PID Area
Fa1/0 1 0
Fa0/0 1 0
IP Address/Mask 13.0.0.1/24
12.0.0.1/24
Cost State Nbrs F/C
1
1
BDR 1/1
BDR 1/1
Process ID
Bande passante = 100 Mb/s
(si ‘reference-bandwidth’ par défaut)

## Slide 54: Exercice
Quelle commande a été saisie ?
Quelle est la bande passante de chaque interface ?
R1#show ip Interface | ospf PID | interface Area | brief IP Address/Mask | Cost | State | Nbrs F/C
Fa1/0 | 10 | 0 | 13.0.0.1/24 | 1 | BDR | 1/1
Fa0/0 | 10 | 1 | 12.0.0.1/24 | 10 | BDR | 1/1

## Slide 55: Une solution possible
Quelle commande a été saisie ?
Quelle est la bande passante de chaque interface ?
R1#show ip Interface | ospf PID | interface Area | brief IP Address/Mask | Cost | State | Nbrs F/C
Fa1/0 | 10 | 0 | 13.0.0.1/24 | 1 | BDR | 1/1
Fa0/0 | 10 | 1 | 12.0.0.1/24 | 10 | BDR | 1/1
R1(config)#router ospf 10
R1(config-router)#network | 13.0.0.1 0.0.0.0 | area | 0
R1(config-router)#network | 12.0.0.1 0.0.0.0 | area | 1
Si ‘reference-bandwidth’ par défaut :
Bande passante de Fa1/0 = 100 Mb/s
Bande passante de Fa0/0 = 10 Mb/s

## Slide 56: Que signifie « Activer » ?
« Activer OSPF sur une interface » signifie :
le routeur va chercher des voisins OSPF sur cette interface.
Il échangera ensuite des LSA avec tous ces voisins.

## Slide 57: OSPF
Recherche de voisins

## Slide 58: TROIS étapes
ETAPE 1
ETAPE 2
ETAPE 3
Objectif : Découvrir tous mes voisins directs.
Objectif : Construire la cartographie du réseau.
Objectif : Décider du chemin le plus court pour atteindre chaque sous- réseau annoncé.

## Slide 59: Deux méthodes
Est-ce que les multicast sont autorisés sur
cette interface ?
Si OUI :
recherche automatique des voisins
utiliser l’adresse IP multicast 224.0.0.5.
Si NON :
recherche manuelle des voisins

## Slide 60: Recherche automatique
Le routeur envoie des paquets HELLO sur l’interface :
envoyés à fréquence fixe :
selon la valeur du timer ‘HELLO’
  configurable
par défaut :
  HELLO = 10 sec. sur un réseau ‘broadcast’
  HELLO = 30 sec. sur un réseau ‘NBMA’
ont une durée de vie limitée :
selon la valeur du timer ‘DEAD’
  configurable
par défaut :
  DEAD = HELLO x 4
  40 secondes sur un réseau ‘broadcast’
  120 secondes sur un réseau ‘NBMA’
Le paquet Hello

## Slide 61: Configurer un timer
configure terminal interface fa0/0
ip ospf hello-interval 5
entre 1 et 65535 sec.
ip ospf dead-interval 30
entre 1 et 65535 sec.

## Slide 62: Vérifier un timer
R1#show ip ospf interface fa0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up Internet Address 12.0.0.1/24, Area 1
Process ID 1, Router ID 13.0.0.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1 Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1
Designated Router (ID) 24.0.0.2, Interface address 12.0.0.2 Backup Designated router (ID) 13.0.0.1, Interface address 12.0.0.1
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
oob-resync timeout 40 Hello due in 00:00:05
Supports Link-local Signaling (LLS) Index 1/1, flood queue length 0 Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 4 msec Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
Adjacent with neighbor 24.0.0.2 (Designated Router) Suppress hello for 0 neighbor(s)
R1#show ip ospf interface fa0/0 | include Dead
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

## Slide 63: Vérifier l’envoi du prochain HELLO
R1#show ip ospf interface fa0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Internet Address 12.0.0.1/24, Area 1
Process ID 1, Router ID 13.0.0.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1 Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1
Designated Router (ID) 24.0.0.2, Interface address 12.0.0.2 Backup Designated router (ID) 13.0.0.1, Interface address 12.0.0.1
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
oob-resync timeout 40
Hello due in 00:00:05
Supports Link-local Signaling (LLS) Index 1/1, flood queue length 0 Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 4 msec Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
Adjacent with neighbor 24.0.0.2 (Designated Router) Suppress hello for 0 neighbor(s)
R1#show ip ospf interface fa0/0 | include due
Hello due in 00:00:02

## Slide 64: Le paquet HELLO
Il est envoyé à l’adresse IP destination : 224.0.0.5
Il contient les infos suivantes :
mon Router-ID
l’AREA de mon interface
la valeur de mon timer HELLO
la valeur de mon timer DEAD
les Router-ID de tous les voisins que j’ai déjà identifiés
etc…

## Slide 65: La relation de voisinage
Si je reçois un paquet HELLO avec :
la même valeur de AREA que la mienne
la même valeur du timer
HELLO que le mien
la même valeur du timer DEAD que le mien
Alors je reconnais cet individu
comme un voisin :
je rajoute son Router-ID dans ma liste des voisins
Hello, I’m R1
Hello, I’m R2
Hello, I’m R3

## Slide 66: La relation ‘TWO-WAY’
Si je reçois un paquet HELLO dans lequel je vois mon Router-ID :
ce voisin m’a reconnu comme voisin.
Deux équipements qui se reconnaissent comme voisins ont une relation dite ‘TWO-WAY’

## Slide 67: Vérifier le statut de la relation
R1#show ip ospf neighbor
Neighbor | ID | Pri | State | Dead Time | Address | Interface
34.0.0.3 |  | 1 | TWO-WAY | 00:00:39 | 13.0.0.3 | FastEthernet1/0
24.0.0.2 |  | 1 | TWO-WAY | 00:00:39 | 12.0.0.2 | FastEthernet0/0
Router-ID du voisin
Adresse IP du voisin
Durée de vie restante du dernier HELLO reçu.
Le voisin sera déclaré ‘mort’ dans 39 sec.
Interface sur laquelle j’ai reçu le HELLO du voisin.

## Slide 68: Exercice 1
R1#show ip ospf neighbor
Neighbor | ID | Pri | State | Dead Time | Address | Interface
3.3.3.3 |  | 1 | TWO-WAY | 00:00:32 | 3.0.0.3 | FastEthernet1/0
4.0.0.2 |  | 1 | TWO-WAY | 00:00:35 | 12.0.0.2 | FastEthernet1/0
22.0.0.2 |  | 1 | TWO-WAY | 00:00:34 | 22.0.0.2 | FastEthernet0/0
Combien ai-je de voisins ?
Combien ai-je de voisins sur Fa1/0 ?
  Quels sont leurs Router-ID ?
  Quels sont leurs Adresses IP ?
  Dans combien de temps seront-il dead ?
Combien ai-je de voisins sur Fa0/0 ?
  Quels sont leurs Router-ID ?
  Quels sont leurs Adresses IP ?
  Quand ai-je reçu leur dernier HELLO ?

## Slide 69: Solution 1
R1#show ip ospf neighbor
Neighbor | ID | Pri | State | Dead Time | Address | Interface
3.3.3.3 |  | 1 | TWO-WAY | 00:00:32 | 3.0.0.3 | FastEthernet1/0
4.0.0.2 |  | 1 | TWO-WAY | 00:00:35 | 12.0.0.2 | FastEthernet1/0
22.0.0.2 |  | 1 | TWO-WAY | 00:00:34 | 22.0.0.2 | FastEthernet0/0
Combien ai-je de voisins ?
Combien ai-je de voisins sur Fa1/0 ?
Quels sont leurs Router-ID ?
Quels sont leurs Adresses IP ?
Dans combien de temps seront-il dead ?
3. Combien ai-je de voisins sur Fa0/0 ?
Quels sont leurs Router-ID ?
Quels sont leurs Adresses IP ?
Quand ai-je reçu leur dernier HELLO ?
3
2
3.3.3.3 et 4.0.0.2
3.0.0.3 et 12.0.0.2
32 et 35 sec.
1
22.0.0.2
22.0.0.2
6 sec.

## Slide 70: Exercice 2
R1#show ip ospf neighbor
Neighbor | ID | Pri | State | Dead Time | Address | Interface
3.3.3.3 |  | 1 | TWO-WAY | 00:00:32 | 3.0.0.3 | FastEthernet1/0
4.0.0.2 |  | 1 | TWO-WAY | 00:00:35 | 12.0.0.2 | FastEthernet1/0
22.0.0.2 |  | 1 | TWO-WAY | 00:00:34 | 22.0.0.2 | FastEthernet0/0
Sur un réseau broadcast,
si tout fonctionne correctement,
quelles sont les valeurs MINIMALES et MAXIMALES de la colonne ‘DEAD TIME’ ?

## Slide 71: Solution 2
R1#show ip ospf neighbor
Neighbor | ID | Pri | State | Dead Time | Address | Interface
3.3.3.3 |  | 1 | TWO-WAY | 00:00:32 | 3.0.0.3 | FastEthernet1/0
4.0.0.2 |  | 1 | TWO-WAY | 00:00:35 | 12.0.0.2 | FastEthernet1/0
22.0.0.2 |  | 1 | TWO-WAY | 00:00:34 | 22.0.0.2 | FastEthernet0/0
Le paquet HELLO est envoyé
toutes les 10 secondes (HELLO timer),
et sa durée de vie est de 40 secondes (DEAD timer).
Le DEAD TIME est donc initié à 40.
Il passe ensuite à 39, puis 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30.
A cet instant, je devrais recevoir un nouveau paquet HELLO.

## Slide 72: OSPF
La cartographie

## Slide 73: TROIS étapes
ETAPE 1
ETAPE 2
ETAPE 3
Objectif : Découvrir tous mes voisins directs.
Objectif : Construire la cartographie du réseau.
Objectif : Décider du chemin le plus court pour atteindre chaque sous- réseau annoncé.

## Slide 74: Echanges des LSA
75
Dès que deux voisins sont ‘TWO-WAY’, ils commencent à s’envoyer
tous leurs LSA.
Lorsque l’échange est terminé, ils deviennent ‘FULL’ :
Découverte des routes et passage à l’état FULL
R1#show ip ospf neighbor
Neighbor | ID | Pri | State | Dead Time | Address | Interface
34.0.0.3 |  | 1 | FULL | 00:00:39 | 13.0.0.3 | FastEthernet1/0
24.0.0.2 |  | 1 | FULL | 00:00:39 | 12.0.0.2 | FastEthernet0/0

## Slide 75: Le statut ‘FULL’
Ce statut indique que les 2 voisins ont maintenant la même vision du réseau, i.e. la même cartographie.
La commande show ip ospf database
permet de voir la cartographie du réseau.
Cette commande donnera donc le même résultat sur les 2 voisins, pour l’aire dans laquelle sont configurées leurs interfaces.

## Slide 76: La topologie selon le routeur
R1#show ip ospf database
OSPF Router with ID (13.0.0.1) (Process ID 1)
Router Link |  | States (Area | 0) |  |  | 
Link ID | ADV Router | Age | Seq# | Checksum | Link | count
13.0.0.1 | 13.0.0.1 | 2025 | 0x80000005 | 0x007E4B | 2 | 
24.0.0.2 | 24.0.0.2 | 201 | 0x80000007 | 0x007026 | 2 | 
34.0.0.3 | 34.0.0.3 | 41 | 0x80000007 | 0x00A0C6 | 2 | 
34.0.0.4 | 34.0.0.4 | 35 | 0x80000006 | 0x00A0AC | 2 | 
Net Link States (Area 0)
Link ID 12.0.0.2
13.0.0.3
24.0.0.4
34.0.0.4
ADV Router 24.0.0.2
34.0.0.3
34.0.0.4
34.0.0.4
Age 201
41
35
35
Seq# Checksum 0x80000005 0x005C89
0x80000005 0x003598
0x80000005 0x00278C
0x80000005 0x00217D

## Slide 77: La topologie expliquée
78
R1#show ip ospf database
OSPF Router with ID (13.0.0.1) (Process ID 1)
Router Link States (Area 0)
Link ID | ADV Router | Age | Seq# | Checksum | Link | count
13.0.0.1 | 13.0.0.1 | 2025 | 0x80000005 | 0x007E4B | 2 | 
24.0.0.2 | 24.0.0.2 | 201 | 0x80000007 | 0x007026 | 2 | 
34.0.0.3 | 34.0.0.3 | 41 | 0x80000007 | 0x00A0C6 | 2 | 
34.0.0.4 | 34.0.0.4 | 35 | 0x80000006 | 0x00A0AC | 2 | 
Net Link States (Area 0)
Link ID
12.0.0.2
13.0.0.3
24.0.0.4
34.0.0.4
ADV Router
24.0.0.2
34.0.0.3
34.0.0.4
34.0.0.4
Age 201
41
35
35
Seq# Checksum 0x80000005 0x005C89
0x80000005 0x003598
0x80000005 0x00278C
0x80000005 0x00217D
Mon n° de process
Mon Router-ID
Les Router-ID des 4 routeurs de cette aire
Le numéro de l’aire
Les 4 réseaux annoncés
Les Router-ID des annonces

## Slide 78: Timers
Tant qu’il n’y a pas de modification de topologie, je n’envoie que des paquets HELLO toutes les 10 sec.
Chaque LSA est également renvoyé toutes les 30 minutes, pour une meilleure synchronisation des bases de données.

## Slide 79: OSPF
L’algorithme

## Slide 80: TROIS étapes
ETAPE 1
ETAPE 2
ETAPE 3
Objectif : Découvrir tous mes voisins directs.
Objectif : Construire la cartographie du réseau.
Objectif : Décider du chemin le plus court pour atteindre chaque sous- réseau annoncé.

## Slide 81: Dijkstra
Egalement appelé algorithme SPF : Shortest Path First
Déterminer le chemin le plus court pour atteindre chaque réseau annoncé.
Injecter ce chemin dans la table de routage, si pas de meilleur chemin déjà présent.

## Slide 82: Exemple de topologie
2
R1
R2
R3
R4
1
10
20
100
10.0.0.0 /24
Pour R1, quel est le chemin le plus court pour aller vers 10.0.0.0 /24 ?

## Slide 83: Exemple d’application de l’algorithme Dijkstra
R1
R2
R3
R4
R2
R3
R4
R4
R3
R2
R4
2
R1
R2
R3
R4
1
10
20
100
10.0.0.0 /24
1
10
2
2
20
20
20
100
100
100

## Slide 84: Métrique = somme des coûts
R1
R2
R3
R4
R2
R3
R4
R4
R3
R2
R4
10
2
20
20
20
100
100
100
total
1
total
12
total
130
Le chemin le plus court est injecté dans la table de routage, si elle ne contenait pas de meilleur chemin :
show ip route
O 10.0.0.0/24 [110/1] alpha
1
α
2

## Slide 85: Vérifier les 3 étapes
ETAPE 1 | ETAPE 2 | ETAPE 3
show ip ospf neighbor | show ip ospf database | show ip route ospf

## Slide 86: OSPF
Optimisation DR et BDR

## Slide 87: 10 relations ‘FULL’
8
Avec 5 routeurs sur un même segment :
Chaque routeur a 4 voisins.
Il est ‘FULL’ avec chacun des 4 voisins.
n(n 1)
2
8
Avec N routeurs :

## Slide 88: 4 relations ‘FULL’
Un routeur joue le rôle de compilateur :
  DR = Designated Router.
Tous les routeurs sont ‘FULL’ avec les DR.
Les autres relations de voisinage sont ‘TWO-WAY’.
DR

## Slide 89: 7 relations ‘FULL’
Et si le DR tombe en panne ?
  Un autre routeur joue le rôle de back-up du DR : BDR
  Tous les routeurs sont ‘FULL’ avec les BDR.
  Les autres relations de voisinage sont ‘TWO-WAY’.
DR
BDR

## Slide 90: Configuration finale
1 DR
1 BDR
Les autres sont ‘DROTHER’.
DR
BDR
DROTHER
DROTHER
DROTHER

## Slide 91: Priorité OSPF
Chaque interface a une priorité. Par défaut, la priorité est égale à 1. Configurable entre 0 et 255 :
configure terminal
interface fa0/0
ip ospf priority 2
Election de DR/BDR
The following criteria are applied:
  DR: Router with the highest OSPF interface priority (from 0 to 255).
  BDR: Router with the second highest OSPF interface priority.
  If OSPF interface priorities are equal, the highest router ID is used to break the tie.
Default OSPF interface priority is 1.
Current configuration, the OSPF router ID is used to elect the DR and BDR.

## Slide 92: Le choix du DR
93
Le DR est celui …
dont la priorité est la plus grande.
une priorité de 0 signifie que
ce routeur n’est pas éligible en tant que DR ni BDR
En cas d’égalité, le DR est celui … dont le Router-ID est le plus grand.
le Router-ID est unique
Le choix du DR n’est pas préemptif !
The following criteria are applied:
  DR: Router with the highest OSPF interface priority (from 0 to 255).
  BDR: Router with the second highest OSPF interface priority.
  If OSPF interface priorities are equal, the highest router ID is used to break the tie.
Default OSPF interface priority is 1.
Current configuration, the OSPF router ID is used to elect the DR and BDR.

## Slide 93: Deux adresses multicast
94
Les DR et BDR écoutent sur 224.0.0.6 Tous les routeurs OSPF écoutent sur 224.0.0.5
Pour communiquer avec le DR ou BDR, j’utilise 224.0.0.6
Pour communiquer avec tout voisin OSPF, j’utilise 225.0.0.5